## Slide 1
DevTitans
apresenta

## Slide 3
Sobre o infraDroid
O projeto visa criar um aplicativo no AOSP para controlar uma fita de led por controle infravermelho, através da integração de um hardware que é controlado via API padrão do HAL nativo (ConsumerIr) do Android.
Também será possível registrar outros controles no aplicativo.
App
HAL
Hardware
Fita LED

## Slide 4
Engenheiro de Hardware e Firmware
Engenheiro de Kernel
Engenheiro
de HAL
Engenheiro de Framework e Pesquisa
Engenheiro de Aplicação e Integração
Equipe 5

## Slide 5
Objetivos
Integrar um emissor IR baseado em ESP32 ao AOSP para controle de dispositivos em um app Android, implementando driver de kernel e HAL ConsumerIr, permitindo envio de sinais IR via API padrão.
Objetivo Principal
Desenvolver e integrar driver de kernel para o emissor IR no ESP32.
Implementar HAL ConsumerIr compatível com a API Android.
Criar app de controle que envie sinais IR usando a API padrão.
Objetivos Específicos
Desafio Extra: implementar no aplicativo a recepção de dados via infravermelho.

## Slide 6
Atividades | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Dezembro |  |  |  | Janeiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fevereiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 16 | 18 | 20 | 30 | 06 | 08 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 03 | 05 | 07 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26
1. Planejamento da Atividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1. Criação do repositório Github |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2. Divisão das funções do integrantes da equipe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. Montagem do Hardware |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. Firmware Emissor/Receptor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. Firmware do Driver Linux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5. Integração e Teste de Funcionamento do HW/Driver |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6. Pesquisa da HAL nativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7. Driver Linux e Testes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8. Apresentação Parcial 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cronograma

## Slide 7
Atividades | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Dezembro |  |  |  | Janeiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fevereiro |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 16 | 18 | 20 | 30 | 06 | 08 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 03 | 05 | 07 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26
9. Criação da LIB para o Driver |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10. Ajustes da HAL + Driver |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10. Teste da HAL no emulador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11. Apresentação Parcial 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12. Porte para G100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12.1. Instalar AOSP no G100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12.2. Instalar HAL/Driver G100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12.3. Testes no G100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13. Criação do Aplicativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13.1. Integração no G100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13.2. Testes do HW no app |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Apresentação Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cronograma

## Slide 8
Tarefas concluídas:
Montagem do hardware
Otimização na versão 2.0
Versão 1.0
Versão 2.0
Versão 3.0
Hardware
Problemas enfrentados:
Alimentação do emissor via pin Vin
Transistor BC548 implementado.

## Slide 9
Hardware
Esquemático feito no KiCAD

## Slide 10
Firmware
Tarefas concluídas:
Mapeamento do controle da fita
Criação do firmware emissor/receptor
Problemas enfrentados:
Protocolo NEC
Integração com o hardware
Emissão de dados RAW
Hardware
Fita LED
SEND 38 9000 4500 600 500 600 550 600 500 600 550 600 500 600 550 600 550 550 550 600 1650 550 1650 600 1650 550 1650 600 550 600 1600 600 1650 600 1600 600 1650 600 1650 550 550 600 550 550 550 600 550 600 500 600 550 600 500 600 550 600 1600 600 1650 600 1600 600 1650 600 1650 550 1650 600
Terminal

## Slide 11
Firmware
Entrada do Receptor

## Slide 12
Driver
Tarefas concluídas:
Criação do Driver Linux
Integração do driver na HAL
Problemas enfrentados:
Protocolo NEC
Integração com o hardware
Emissão de dados RAW

## Slide 13
HAL
Tarefas concluídas:
Integração da HAL adaptada no Kernel
Problemas enfrentados:
Ainda em testes no emulador
echo "SEND 38 9000 4500 600 500 600 550 600 500 600 550 600 500 600 550 600 550 550 550 600 1650 550 1650 600 1650 550 1650 600 550 600 1600 600 1650 600 1600 600 1650 600 1650 550 550 600 550 550 550 600 550 600 500 600 550 600 500 600 550 600 1600 600 1650 600 1600 600 1650 600 1650 550 1650 600" > /sys/class/infrared/ir_module/transmit
https://cs.android.com/android/platform/superproject/main/+/main:hardware/interfaces/ir/aidl/
Envio do Comando
HAL integrado no Kernel
HAL nativa no Android Search

## Slide 14
Aplicativo
Tarefas concluídas:
Layout do aplicativo
Criação da base do projeto no Android Studio
Tarefas em progresso:
Criar wrapper para envio de sinal IR
Implementar verificação de emissor IR
Testar aplicação no emulador
Criar estrutura de dados para comandos IR
Integrar app ao build do AOSP

## Slide 15
Integração
Próximos passos:
Testes e validação da HAL/Driver no emulador AOSP
Instalação do AOSP no Motorola G100
Integração do aplicativo com a HAL e testes no emulador
Testes e validação do dispositivo em funcionamento

## Slide 16
Muito obrigado!